## Slide 1: 机器人的电控常识
——北邮机器人队

## Slide 2: 强弱电之分
出于队内习惯，常将机器人的供电分为强电弱电。
强电指供电机等较大电流用电器的电源，用以提供能源
弱电指供控制器（单片机）传感器等电流较小、且对噪声较为敏感的电源·，用以传递信息

## Slide 3: 开关量、模拟量
开关量：仅有0 1（代表断开和导通）
模拟量：连续变化的量

## Slide 4: 常用能源
锂电池
  S数：3S 6S，表示该锂电池由几节锂电池组成
  单节标称电压：3.7V，充满后可至4.2V
  C数：放电倍率，C数越大，代表可放电电流越大
  禁止过放，配合电压报警器使用
  多节锂电池需进行平衡充电

## Slide 5: 机器人的电路结构
电池
降压电路
主控制器
电机驱动器(n个）
电机（n个）
各种传感器：摄像头、陀螺仪等
CAN总线
Notes: 这个是电路的框图，上面有些东西大家看一看就好，因为没做过的话可能都不了解。
最核心的是两个控制器电路板，一个主控制器，一个是分控，两者用一种角CAN总线的通信协议来沟通
然后上面，是一套降压模块，用来把电池的电压降到控制板支持的电压 5V
右边和主控板相连的就是一些传感器和执行器
最下面这里，就是底盘的电机驱动和全场定位模块。全场定位是用CAN通信，电机驱动器是用RS232串口通信。
实际上，一个机器人的电路结构差不多就是这样。主控+传感器+执行器，然后有一些辅助的电路，比如参数设置、显示屏啊什么的

## Slide 6: 常见传感器
按功能区分：
  测速：编码器（码盘）
  测位置：电位计（常见于摇杆，舵机等精度不高场合）
  测距离：红外测距、激光测距（激光雷达）、超声测距等
  循迹：红外对管、摄像头、CCD
按输出方式区分：
  模拟量（电压 电流）、数字量（0 1）、协议输出（I²C SPI UART 485/232/CAN总线输出）
Notes: 下面是一些常见的传感器

## Slide 7: 常见传感器
编码器：
  功能：可测量电机或其他旋转物体的旋转速度
  线数：相当于分辨率，旋转一圈可输出的脉冲数
  输出形式：脉冲，可通过控制器捕捉上升沿计数

## Slide 8: 常见传感器
电位计

## Slide 9: 常见传感器
光电传感器
  对射型（也叫光电对管）
  漫反射型（单管）
  红外型
  激光
  功能：主要用于检测物体遮挡、距离
  输出方式：开关信号（0或者1，测遮挡）、电压输出（测距离）

## Slide 10: 常见传感器
微动开关（触碰开关）
用途：
  行程开关
  感受碰撞

## Slide 11: 常见的执行元件
电机
  有刷电机
  无刷电机
  步进电机
舵机
气缸（气动，配合电磁阀使用）

## Slide 12: 有刷电机的驱动方式
在电机两端加上一定电压
如何调速：（调整电压大小）
  按一定的频率接通开关

## Slide 13: 更改有刷电机的运动方向
实现途径：更改电压方向
如果要运行的时候改变方向呢？

## Slide 14: 手动H桥驱动电路
如何用电驱动？
继电器

## Slide 15: 无刷电机的驱动方式
电调（电子调速器）
  驱动方式：PWM或特殊协议
内部是三相桥

## Slide 16: 舵机
舵机实际上是：
  电机+位置检测传感器+控制器
驱动方式：
  50-400HZ的PWM波，调整脉宽（占空比）来改变位置

## Slide 17: 继电器
电动开关
使用Mos作为继电器

## Slide 18: 控制流程
初始化：
  单片机初始化，配置时钟、初始化各个引脚、配置各项功能（定时器、串口等），使单片机正常运行
  传感器初始化
  机器人各个部件位置初始化

## Slide 19: 控制流程
状态转移：
  机器人的各个状态间变化
  等待状态（等待信号输入）
  运动状态
  校准状态
  发射状态
  停止状态

## Slide 20: C语言编程风格
函数变量命名风格统一
函数短小精悍，追求可复用性
正确使用宏定义，追求可移植性
正确写注释

## Slide 21: 版本控制
为什么要版本控制？

## Slide 22: Git版本控制工具
在GIT中可添加对文件添加监视，每次提交修改后，会对所有修改过的文件进行记录
如果对当前修改不满意，可以回滚回上个版本或者之前版本

## Slide 23: 反馈思想
为什么需要反馈？
  执行器的执行位置未必正好如我们所愿，且外界会有各种扰动
反馈系统的组成：
  执行器+控制器+传感器（简单的反馈控制系统：如舵机）
例子：
  电机如何保持在一定的转速？
  车如何走得直？

## Slide 24: 单片机简介
处理器 CPU：计算
内存 RAM：运行代码
硬盘 ROM：保存代码，参数
键盘鼠标 IO：从外界获取信息，输出控制信号等

## Slide 25: 常见通信协议
芯片与芯片之间：（单片机与传感器芯片）
  I²C SPI UART等（电平：3.3-5V）
板子与板子之间：
  CAN、RS232、RS485等（电平：5V及以上）
平衡传输：CAN、RS485
不平衡传输： I²C SPI UART （需要有GND作为公共的参考电平，所谓共地）

## Slide 26: 定位方式
线性CCD、摄像头 巡白线
全场定位（十字码盘+陀螺仪进行惯性导航）
激光雷达SLAM
单向测距：超声波、激光、红外测距

## Slide 27: 定位方式
全场定位（十字码盘+陀螺仪）

## Slide 28: 定位方式
视觉定位
  双目摄像头